Уважаемый покупатель!

Вы приобрели изделие, предназначенное для атлетической и общефизической подготовки.

Металлические детали имеют экологически чистые покрытия.

Сертификат соответствия № РОСС RU.CC03.C00015.

Изделие поставляется в собранном виде.

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие состоит из сварного каркаса и система грузоблоков.

На конструкции установлена вращающаяся ручка.

Сборка изделия не требует специальной подготовки и специнструмента.

Габаритные размеры, мм: 790х1100х1770.

Масса - 70кг.

Комплектность:

- каркас – 1шт.

- паспорт изделия – 1экз.

- грузоблоки – 4шт.

- защита из оргстекла – 1шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И СРОКИ СЛУЖБЫ

Внимание! Перед каждым занятием проверьте отсутствие механических повреждений и надежность крепления всех элементов конструкции.

Выберите безопасное место установки с учетом требований строительных норм и правил (СНИП). Раз в три месяца следует смазывать узлы вращения и узлы трения любой консистентной смазкой для механизмов.

Рекомендуется хранить изделие при положительных температурах и нормальной влажности воздуха вдали от отопительных приборов и агрессивных сред.

Срок службы 5 лет со дня продажи.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящий тренажер «Кистевой тренажер (грузоблок)» соответствует образцу – эталону и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи_______________

Продавец   ООО «АБ ФИТНЕС»

Адрес фирмы (организации) продавца

630099, г.Новосибирск, ул. Чаплыгина 2/1, офис 709, тел. (383) 214-09-36, info@abfitness.ru