Уважаемый покупатель!

Вы приобрели изделие, предназначенное для атлетической и общефизической подготовки.

Сиденье обтянуто искусственной кожей «Люксор» отечественного производства.

Металлические детали имеют экологически чистые покрытия.

Сертификат соответствия № РОСС RU.CC03.C00015.

Изделие поставляется в собранном виде.

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие состоит из грузоблочной арки, к которой при помощи двух перекладин

крепится стойка с сиденьем.

Сборка изделия не требует специальной подготовки и специнструмента.

Габаритные размеры, мм: 1700х900х1570.

Масса - 210 кг.

Комплектность:

- арка – 1шт.

- стойка с сиденьем– 1шт.

- перекладина – 2шт.

- паспорт изделия – 1экз.

- болты М12х35 – 4шт.

- грузоблоки – 10 шт.

- защита из оргстекла – 1шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И СРОКИ СЛУЖБЫ

Внимание! Перед каждым занятием проверьте отсутствие механических повреждений и надежность крепления всех элементов конструкции.

Выберите безопасное место установки с учетом требований строительных норм и правил (СНИП). Раз в три месяца следует смазывать узлы вращения и узлы трения любой консистентной смазкой для механизмов.

Рекомендуется хранить изделие при положительных температурах и нормальной влажности воздуха вдали от отопительных приборов и агрессивных сред.

Срок службы 5 лет со дня продажи.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящий тренажер «Сгибание ног лежа (грузоблок)» соответствует образцу – эталону и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи 14 февраля 2013г

Продавец   ООО «АБ ФИТНЕС»

Адрес фирмы (организации) продавца

630099, г.Новосибирск, ул. Чаплыгина 2/1, офис 702, тел. (383) 214-09-36, info@abfitness.ru